Заказчик проекта:

Администрация Нерхинского муниципального образования – администрация сельского поселения

Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Земельные Ресурсы»

Том I

Основная часть

Правила и область применения

Местные нормативы градостроительного проектирования

Нерхинского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области

Директор                                                     Н.В. Латкина

СОДЕРЖАНИЕ

Термины и определения	4

Правила и область применения	7

Область применения местных нормативов градостроительного проектирования Нерхинского муниципального образования	7

Правила применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Нерхинского муниципального образования	8

Основная часть	9

Раздел I. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере жилищного строительства	9

Раздел II. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения	13

Раздел III. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения территорий под объектами производственного назначения	16

Раздел IV. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения территорий и объектов рекреационного назначения, в том числе парков, садов, скверов, бульваров в границах жилой зоны	17

Раздел V. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов инженерной инфраструктуры	18

Раздел VI. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов транспортной инфраструктуры	22

Раздел VII. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов санитарной очистки территории	26

Раздел VIII. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов инженерной подготовки и защиты территорий	26

Раздел IX. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения	27

Раздел X. Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения	27

Раздел XI. Особо охраняемые природные территории местного значения	27

Раздел XII. Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций	28

Раздел XIII. Объекты, необходимые для обеспечения безопасности людей на водных объектах	29

# Термины и определения

В целях настоящих нормативов используются следующие основные термины и определения:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений и с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов градостроительной документации, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

группа населенных пунктов – два и более населенных пункта, объединенных в группу по одному или нескольким признакам – численность, размер, расположение относительно других населенных пунктов.

нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

региональные нормативы градостроительного проектирования Иркутской области – градостроительные нормы, утвержденные Постановлением Правительства Иркутской области от 30.12.2014 № 712-пп, действующие на всей территории Иркутской области и обязательные к применению. Разработка нормативов градостроительного проектирования городских и сельских поселений, муниципальных районов, городских округов Иркутской области осуществляется с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

зоны межрайонного обслуживания – установленные региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области территории, схожие по климатическим, экономическим, географическим и иным признакам;

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

норма предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма - минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого, определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма;

многопрофильные учреждения – учреждения с широким спектром услуг, специализирующиеся по нескольким направлениям;

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

улично-дорожная сеть - объект транспортной инфраструктуры, являющийся частью территории поселений и городских округов, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, упорядочения застройки и прокладки инженерных коммуникаций (при соответствующем технико-экономическом обосновании), а также обеспечения транспортных и пешеходных связей территорий поселений и городских округов как составной части их путей сообщения;

учетная норма площади жилого помещения - минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого, определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

| Используемые сокращения |
| --- |
| СанПиН | санитарные правила и нормы |
| СНиП | строительные нормы и правила |
| СП | свод правил |
| ГОСТ | государственные стандарты |
| ПУЭ | правила устройства электроустановок |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |

# Правила и область применения

# Область применения местных нормативов градостроительного проектирования Нерхинского муниципального образования

Местные нормативы градостроительного проектирования Нерхинского муниципального образования разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; иных областей в связи с решением вопросов местного значения сельского поселения, а также минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования Нерхинского муниципального образования применяются при подготовке (корректировке) генерального плана поселения, проектов планировки территории, правил землепользования и застройки.

Местные нормативы являются обязательными:

- для органов местного самоуправления Нерхинского муниципального образования при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:

- генерального плана поселения, изменений в генеральный план;

- документации по планировке территории;

- условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства (в пределах своей компетенции);

- условий аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории;

- для победителей аукционов:

- на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства (в случае наличия соответствующих требований в условиях аукциона);

- на право заключения договоров о развитии застроенной территории (в случае наличия соответствующих требований в условиях аукциона и договорах о развитии застроенных территорий);

- для разработчиков проектов генерального плана поселения, изменений в генеральный план, документации по планировке территории.

В случае утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека выше, чем минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в местных нормативах, для территорий нормирования в пределах Нерхинского муниципального образования применяются соответствующие региональные нормативы градостроительного проектирования.

Значения местных нормативов учитываются при подготовке:

- решений о внесении изменений в градостроительные регламенты, установленные Правилами землепользования и застройки в Нерхинском муниципальном образовании;

# Правила применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Нерхинского муниципального образования

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в документах территориального планирования (в материалах генерального плана, включая карту планируемого размещения объектов местного значения), зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость, прочие характеристики), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Нерхинского муниципального образования распространяется на всю территорию поселения, где имеются или планируются объекты нормирования, относящиеся к вопросам местного значения.

Согласно Федеральному закону "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, решение вопросов местного значения по отдельным объектам нормирования относится к полномочиям муниципального района. Тем не менее, законами субъекта РФ и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставами поселений за поселениями могут закрепляться другие вопросы из числа вопросов местного значения муниципального района. Кроме того органы местного самоуправления муниципального района вправе передавать осуществление части своих полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района.

# Основная часть

# Раздел I. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере жилищного строительства

- Норматив жилищной обеспеченности

При определении параметров планируемого развития функциональных жилых зон принимается следующий расчетный показатель минимально допустимого уровня жилищной обеспеченности Нерхинского муниципального образования 16 м2/чел

- Норматив элементов планировочной структуры для размещения объектов жилой застройки

Расчетный показатель минимально допустимого размера элемента планировочной структуры (квартала) для размещения объектов жилой застройки Нерхинского муниципального образования – 5 га.

- Норматив размера земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный жилой дом или квартиру в зависимости от типа жилых домов

Таблица 1

| Цель предоставления | Размеры земельного участка, га |
| --- | --- |
|  | min | max |
| для индивидуального жилищного строительства | 0,04 | 0,2 |
| для ведения личного подсобного хозяйства | 0,04 | 0,2 |

- Норматив распределения жилищного строительства по типам жилья и этажности жилой застройки следует рассчитывать в соответствии со следующими показателями:

Таблица 2

| Вид строительства | Доля в суммарном жилищном строительстве не менее, % |
| --- | --- |
| Индивидуальное жилищное строительство | 100 |

- Интенсивность использования территорий жилых зон

Таблица 3

| Жилая зона | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальные жилые дома | 0,2 | 0,4 |

Примечание:

В соответствии с пунктом 5.4 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» (далее — СП 42.13330.2011).Территории жилой зоны формируются в виде следующих элементов планировочной структуры для размещения объектов жилой застройки, га:

группа жилых домов — до 5;

микрорайон (квартал) — от 5 до 60;

жилой район — от 60 до 250

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности муниципальным жилищным фондом и максимального допустимого значения его территориальной доступности

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимы уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Учётная норма площади жилого помещения | м² общей площади / 1 чел. | 16 | Не нормируется |
| 2 | Норма предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма | м² общей площади / 1 чел.** | 18 | мин*** | 60 |
| 3 | Норма предоставления площади служебного жилого помещения | м² общей площади / 1 чел.** | 18 | мин*** | 60 |
| 4 | Норма предоставления площади жилого помещения в общежитиях | м² общей площади / 1 чел.** | 6 | мин*** | 60 |
| 5 | Норма предоставления площади жилого помещения маневренного фонда | м² общей площади / 1 чел.** | 6 | мин*** | 60 |

** - на одного человека из числа граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или - на одного человека, имеющего право на предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Иркутской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

*** - 60-минутная транспортная доступность до места работы, в случае если проживающие работают на территории поселения.

- Нормативы расстояний от окон жилых помещений

В территориальных зонах индивидуального жилищного строительства и предназначенных для ведения садоводства и дачного хозяйства расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – не менее 10 м. Расстояние от границы участка должно быть до стены жилого дома – не менее 3 м; построек – не менее 1 м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м (в соответствии с пунктом 7.1 и 7.3 СП 42.13330.2011).

| Площадки | Удельный размер площадки, кв.м./чел | Средний размер одной площадки, кв.м. | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 30 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 15 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 1,5-2,0 | 100 | 10-40 |
| Для хозяйственных целей | 0,3-0,4 | 10 | 20 |
| Для выгула собак | 0,1-0,3 | 25 | 40 |
| Для стоянки автомашин | 0,8 | 10,6 | По санитарным нормативам |

Примечания:

1. Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание.

2. Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не менее 20 м.

3. Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.

4. Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их шумовых характеристик.

5. Расстояние от площадок для стоянки автомашин устанавливается в зависимости от числа автомобилей на стоянке и расположения относительно жилых зданий.

6. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

Сараи для скота и птицы, размещаемые в пределах жилых зон, должны содержать не более 30 блоков; их следует предусматривать на расстоянии (в метрах) от окон жилых помещений дома, при количестве блоков: до 2 блоков - 15 м; от 3 до 8 блоков - 25 м; от 9 до 30 блоков - 50 м.

Примечание. Сарай - общее название крытых неотапливаемых нежилых помещений для хранения различного имущества, содержания скота либо хранения сена. Блок сараев - набор хозяйственных построек, которые в установленном порядке могут возводить застройщики на предоставляемых им в пользование приусадебных земельных участках, определяется в зависимости от типа приусадебного хозяйства.

Площадь объектов (кв.м.):

Помещения для содержания скота и птицы:

- с максимальным набором помещений 40,0;

- со средним набором помещений 20,0;

- с минимальным набором помещений 10,0;

- помещение для хранения грубых кормов (площадь чердака над помещением для содержания скота) 40,0;

- хозяйственное помещение для приготовления кормов 20,0;

- сарай для сохранения хозяйственного инвентаря и твердого топлива 15,0;

- хозяйственный навес 15,0;

- гараж для личной автомашины 18,0;

- летняя кухня 10,0;

- погреб 8,0;

- баня 12,0;

- летний душ 4,0;

- уборная с мусоросборником 3,0;

- теплица 20,0.

Площадь застройки сблокированных хозяйственных построек для содержания скота и птицы в зонах застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами следует принимать не более 800 квадратных метров.

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице.

Таблица 6

| Минимальное расстояние от помещений (сооружений) до объектов жилой застройки, метров | свиньи | коровы, бычки | овцы, козы | кро- лики- матки | птица | лошади | нутрии, песцы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | до 5 | до 10 | до 30 | до 5 |
| 20 | до 8 | до 15 | до 20 | до 45 | до 8 |
| 30 | до 10 | до 20 | до 30 | до 60 | до 10 |
| 40 | до 15 | до 25 | до 40 | до 75 | до 15 |

При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

Примечания.  Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

Расстояние до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников следует принимать по таблице.

Таблица 7

|  | Расстояние до границ соседнего участка, м |
| --- | --- |
| от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома | 3,0 |
| от бани, гаража и других построек | 1,0 |
| от стволов высокорослых деревьев | 4,0 |
| от стволов среднерослых деревьев | 2,0 |
| от кустарника | 1,0 |

Расстояние до красной линии от построек на приусадебном земельном участке следует принимать по таблице

Таблица 8

|  | Расстояние от красной линии (не менее) |
| --- | --- |
|  | улиц | проездов |
| от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома | 5 | 3 |
| от хозяйственных построек | 5 | 5 |

- Норматив размера площадок общего пользования внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов различного назначения

Таблица 9

| Вид площадки | Площадь не менее, кв.м |
| --- | --- |
| Для игр детей, на одного жителя, в том числе, общий размер площадки: до трёх лет в т. ч. совместно с площадкой отдыха взрослых от трёх до 7 лет в т. ч. совместно с площадкой отдыха взрослых от 7 до 12 лет от 12 до 16 | 0,5 50 80 70 150 100 900 |
| Для отдыха взрослых, на одного жителя общий размер площадки | 0,2 50 |
| Для занятий спортом, в т. ч. для детей от 3 до 7 лет (на 75 детей) для детей от 7 до 16 лет (на 100 детей) | 150 250 |
| Для установки мусоросборников | Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 |
| Для выгула собак для дрессировки собак | 600 2 000 |
| Для стоянок автомобилей | 25 |

Примечание:

на внутридворовых территориях многоквартирных домов размещение сараев, гаражей не допускается. Исключение: размещение гаража для инвалида, если за пределами внутридворовой территории в радиусе доступности разместить гараж невозможно.

- норматив площади земельных участков под строительство гаражей в жилой зоне

Таблица 10

| Вид гаража | Площадь участка на 1 машиноместо, м2 |
| --- | --- |
| 1-этажный | 30 |

# Раздел II. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения

- Норматив площади земельных участков, предназначенных для размещения объектов общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения

Таблица 11

| Наименование объекта | Размер земельного участка |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | 35 кв.м на 1 место |
| Общеобразовательные учреждения | При вместимости, учащихся: от 40 до 400 – 50 кв.м на 1 уч. |
| Фельдшерско-акушерский пункт | 0,2 га |
| Территория физкультурно-спортивных сооружений | 0,7 – 0,9 га на 1 тыс.чел |
| Объекты культуры | По заданию на проектирование |

- Норматив обеспеченности объектами дошкольного, начального общего и среднего общего образования. Норматив радиуса обслуживания детских дошкольных, общеобразовательных учреждений

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения для населения Нерхинского муниципального образования.

Расчет показателя минимально допустимого уровня обеспеченности детскими дошкольными учреждениями

На территории Нерхинского сельского поселения отсутствуют детские дошкольные учреждения

Таблица 12

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимы уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест на 1 тыс.чел. | 54 | м | 500 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения, в том числе | мест на 1 тыс.чел. | 72 | мин.*** | 500** |

* - в том числе 41 место на 1 тыс.чел - общего типа, 9 мест на 1 тыс.чел. - специализированного и оздоровительного типа.

** Примечание: Размещение общеобразовательных учреждений допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения - 15 мин (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней - не более 50 мин (в одну сторону).

- Норматив обеспеченности объектами спортивного физкультурно-оздоровительного назначения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения для населения Нерхинского муниципального образования.

Таблица 13

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимы уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Спортивные комплексы* | м² площади пола на 1000 чел | 60 | мин. | 30 |
| 2 | Плавательные бассейны* | м² площади пола на 1000 чел | 20 |  |  |
| 3 | Стадионы | объект на поселение | 1 |  |  |
| 4 | Открытые спортивные сооружения** | объект на населенный пункт | 1 | м | 1500 |

Примечание:

* - в составе многофункционального спортивно-досугового комплекса с бассейном (1 объект на поселение, размещаемый в административном центре)

** - открытые спортивные площадки с искусственным покрытием, футбольные и спортивные корты

- Норматив обеспеченности объектами здравоохранения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения для населения Нерхинского муниципального образования

Таблица 14

|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Наименование объектов | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Амбулаторно- поликлинические учреждения | посещений в смену на 1 тыс. чел. . | 18,2 | мин. | 15 |
| Больничные учреждения | койко-мест на 1 тыс. чел. | 13,5 | мин. | 60 |
| Станции скорой медицинской помощи | автомобиль на 5 тыс. чел | 1 | мин. | 15 |
| Аптеки | объект на населенный пункт | 1 | м | 800 |
| Фельдшерско- акушерские пункты | объект на населенный пункт | 1 | мин. | 30 |

- Норматив обеспеченности объектами общественного питания, бытового обслуживания и торговли

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения Нерхинского муниципального образования.

Таблица 15

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Магазины | кв.м торговой площади /1 тыс. чел. | 300 | м | 500 |
| 2 | Предприятия общественного питания | мест /1 тыс. чел. | 40 | мин. | 15 |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест / 1 тыс. чел | 7 | мин. | 15 |
| 4 | Отделения связи | объект на поселение | 1 | мин. | 15 |

- Норматив обеспеченности объектами культуры, культовыми зданиями

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга и художественного творчества местного значения и культовых зданий для населения Нерхинского муниципального образования

Таблица 16

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Муниципальные библиотеки | Объект* | 1 | мин. | 30 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 5 |  |  |
| 2 | Учреждения культурно- досугового типа | Зрительские места | 1 | Не нормируется |
| 3 | Муниципальные музеи | Объект | 1 |  |
| 4 | Учреждения культурно-досугового типа | Зрительские места | 80 | мин. | 30 |
| 5 | Культовые здания* | Объект на 1 тыс. верующих | 7,5 | мин. | 30 |

* - поселенческая библиотека в административном центре и библиотечный пункт.

- Норматив обеспеченности общественными уборными

Норматив обеспеченности общественными уборными составляет 1 прибор на 1 тыс. чел.

# Раздел III. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения территорий под объектами производственного назначения

- Норматив ширины полосы озеленения санитарно-защитных зон производственного назначения

Ширина полосы озеленения (древесно-кустарниковых насаждений) санитарно-защитных зон производственных объектов со стороны жилых и общественно-деловых зон:

Таблица 17

| Ширина санитарно-защитной зоны | Ширина полосы озеленения | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| до 100 | 20 | м |
| Свыше 100 | 50 | м |

- Норматив санитарно-защитной зоны от железной дороги

На территории Нерхинского муниципального образования отсутствует железная дорога.

Величина санитарного разрыва от железной дороги до жилой зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением натурных исследований и измерений, но не менее 100 м. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330 возможно снижение санитарного разрыва до 50 м.

- Норматив смешанной производственно-жилой зоны (производственно-общественно-деловой)

Условия установления смешанной производственно-жилой (производственно-общественно-деловой) зоны согласно таблице:

Таблица 18

| Условие | Величина |
| --- | --- |
| Размер земельного участка производственного назначения не более, га | 5 |
| Размер территориальной зоны не менее, га | 15 |
| Количество земельных участков производственного назначения в обособленном контуре зоны не менее | 2 |
| Размер санитарно-защитной зоны не более, м | 50 |
| Санитарно-защитная зона устанавливается в | в границах земельного участка производственного назначения |
| Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых и смешанных зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха | 50 |

Примечание:

Устанавливается только для существующей застройки; для формируемой застройки устанавливать градостроительный регламент смешанной застройки не допускается.

# Раздел IV. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения территорий и объектов рекреационного назначения, в том числе парков, садов, скверов, бульваров в границах жилой зоны

- Норматив площади и доступности территорий рекреационного назначения и земельных участков, предназначенных для размещения объектов рекреационного назначения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности мест массового отдыха населения

Таблица 19

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Объекты массового кратковременного отдыха | кв.м на 1 посетителям на 1 посетителя | 500 | мин. | 60 |
|  | в т.ч. активного | кв.м на 1 посетителя | 100 | мин. | 60 |
| 2 | Речные и озерные пляжи | кв.м на 1 посетителя | 8 | мин. | 60 |

В прибрежной защитной полосе расстояние между земельными участками размещения  объектами массового отдыха должно быть не менее 50 м.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности озелененными территориями общего пользования.

Таблица 20

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Озелененные территории общего пользования (парки скверы, бульвары) | кв.м /чел | 12 | мин. | 15 |

# Раздел V. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов инженерной инфраструктуры

- Норматив обеспеченности объектами электроснабжения

Таблица 21

| Наименование объекта (наименование ресурса) | Минимально допустимый уровень |
| --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| Электроснабжение |
| Укрупненные показатели электропотребления: |
| Электроэнергия, электропотребление Поселки и сельские поселения: –не оборудованные стационарными электроплитами –оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | кВт·ч /год на 1 чел. | 950 1350 | СП 42.13330.2011 СП 42.13330.2011 |
| Наименование объекта (наименование ресурса) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): –не оборудованные стационарными электроплитами –оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | кВт·ч/год на 1 чел. | 4100 4400 | СП 42.13330.2011 СП 42.13330.2011 |

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления

Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.

- Норматив обеспеченности объектами теплоснабжения

Таблица 22

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Уровень обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Централизованное отопление (расход тепловой энергии) | Гкал в месяц на 1 кв.м общей площади |  |
| 1.1 | Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно. |
|  | этажные | ʺ | 0,0538 |
| 1.2 | Жилые дома |  |  |
|  | этажные | ʺ | 0,0503 |
| 1.3 | Многоквартирные дома после 1999 года постройки. |
|  | этажные | ʺ | 0,0232 |
| 1.4 | Жилые дома |  |  |
|  | этажные | ʺ | 0,0216 |
| 2. | Твердое топливо (дрова) |  |  |
| 2.1 | Неблагоустроенное жилье | куб.м на 1кв.м жилого помещения | 0,298 |
| 2.2 | Домовладение | куб.м /год (из расчета средней площади помещения 50 кв.м) | 15 |

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов теплоснабжения не нормируется

- Норматив обеспеченности объектами водоснабжения

Таблица 23

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | 125 |
| То же, с ванными и местными водонагревателями | 160 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | 230 |

Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30—50 л/сут.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоснабжения не нормируется.

- Норматив обеспеченности объектами водоотведения

Таблица 24

| Объект | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Средний за год суточный отвод сточных вод по отношению к расходу воды, в том числе хозяйственно-бытовых вод | % | 100 100 |

Мощность объектов водоотведения определяется расчетным водопотреблением участков застройки с учетом особенностей рельефа.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоотведения не нормируется.

- Норматив обеспеченности объектами газоснабжения

Таблица 25

| Укрупненные показатели потребления газа (потребители ресурса) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения | м3 / год на 1 чел. | 120 | Согласно СП 124.13330.2012 СП 42-101-2003 |
| Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3 / год на 1 чел. | 300 | СП 124.13330.2012 СП 42-101-2003 |
| При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (в сельской местности). | м3 / год на 1 чел. | 180 (220) | СП 124.13330.2012 СП 42-101-2003 |
| Тепловая нагрузка, расход газа | Гкал, м3/чел | - |  |

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов газоснабжения не нормируется.

- Норматив обеспеченности объектами санитарной очистки

Ориентировочное количество бытовых отходов определяется по расчету по норме накопления бытовых отходов.

Таблица 26

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел./год* |
| --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

Норматив расстояний от сетей водопровода, канализации и теплоснабжения и других подземных инженерных сетей до объектов культурного наследия

Расстояния от памятников истории и культуры до инженерных коммуникаций следует принимать не менее, м:

до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15;

до других подземных инженерных сетей – 5.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее, м:

до водонесущих сетей - 5;

неводонесущих - 2.

При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

- Норматив расстояний между инженерными сетями различного назначения

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений - не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до сетей инженерно-технического обеспечения следует принимать в соответствии с СП 62.13330.

Таблица 27

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до, м |
| --- | --- |
| Водопровода | Канализации бытовой | Дренажа и дождевой канализации | Кабелей силовых всех напряжений | Кабелей связи | Тепловых сетей | Каналов, тоннелей | Наружных пневмо-мусоропроводов |
| наружная стенка канала, тоннеля | оболочка бесканальной прокладки |
| Водопровод | * | * | 1,5 | 0,5*** | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Канализация бытовая | ** | 0,4 | 0,4 | 0,5*** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Канализация дождевая | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5*** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений | 0,5*** | 0,5*** | 0,5*** | 0,1 – 0,5*** | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |
| Кабели связи | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тепловые сети: |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Каналы, тоннели | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| Наружные пневмомусоропроводы | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

Примечание:

* - При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330.

** - Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5, диаметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

*** - в соответствии с разделом 2 Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

# Раздел VI. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов транспортной инфраструктуры

Норматив автомобилизации населения принимается в размере 147 автомобилей на 1000 человек

Таблица 28

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Улично-дорожная сеть | км / 1 кв.км территории | 5,8 | Не нормируется |

При отсутвии автомобильных дорог на территории Нерхинского МО считаем целесообразным включить норматив по обеспеченности аэродромами:

- Норматив обеспеченностью аэродромами

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности аэродромов для населения Нерхинского муниципального образования

Нерхинское МО относиться к труднодоступным сельским поселениям, где другие виды транспорта отсутствуют в виду особенностей географического положения, а также для уменьшения времени пребывания в пути в отдаленные районы расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности аэродромами составят по одному объекту на каждый муниципальный район.

Аэродромы, аэропорты гражданской авиации и объекты единой системы организации воздушного движения размещают в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 марта 2010 г. №138 (ред. от 19.07.2012, с изм. от 23.01.2014) «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства».

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Нерхинское МО Аэродром | объект | 1 | Не нормируется |

- Норматив размещения объектов дорожной инфраструктуры

Таблица 29

| Категория улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |
| Основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

- Норматив расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта

Таблица 30

| В пределах зоны | Расстояние не более, м |
| --- | --- |
| В жилых зонах с индивидуальной жилой застройкой | 600 |
| В жилых зонах с малоэтажной жилой застройкой | 500 |
| общественно-деловых зонах | 400 |

- Норматив сторон треугольника видимости на перекрестках и примыканиях улиц и дорог

Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий "транспорт - транспорт" при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25 и 40. Для условий "пешеход - транспорт" размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8 x 40 и 10 x 50 м.

- Норматив площади стоянок автомобилей

Таблица 31

| Объекты | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1. Пляжи и парки в рекреационных зонах | 100 единовременных посетителей | 15 |
| 2. Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | то же | 15 |
| 3. Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 7 |
| 4. Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 15 |
| 5. Садоводческие товарищества | 10 участков | 10 |
| 6. Учреждения управления, правоохранительные; общественные организации | 1000 кв. м общей площади | 6 |
| 7. Кредитно-финансовые организации | то же | 16 |
| 8. Школы | Объект | 10 |
| 9. Дошкольные организации | то же | 7 |
| 10. Производственные объекты | 100 работающих в двух смежных сменах | 10 |
| 11. Больницы | 100 коек | 10 |
| 12. Поликлиники | 100 посещений | 3 |
| 13. Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | 100 мест | 10 |
| 14. Кинотеатры, музеи, выставки, др. культурно-досуговые учреждения | 100 мест или единовременных посетителей | 14 |
| 15. Бани | 100 единовременных посетителей | 17 |
| 16. Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м2 | 100 м2 торговой площади | 7 |
| 17. Рынки | 50 торговых мест | 30 |
| 18.Рестораны, кафе общегородского значения | 100 мест | 12 |
| 19. Гостиницы | То же | 8 |
| 20. Вокзал железнодорожный | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 25 |
| 21. Автовокзал |  | 12 |
| 22. Кладбище | 100 единовременных посетителей | 12 |

Примечание:

Размер земельного участка принимается из расчёта на одно машино-место:

для гаражей — 30 м2, для парковок — 25 м2;

размер земельного участка для открытых автостоянок принимается из расчёта:

2*(количество проектируемых машино-мест*25 м2).

- Норматив расстояний от проезжих частей автомобильных дорог до объектов культурного наследия

Норматив расстояний от проезжих частей автомобильных дорог до объектов культурного наследия приведен в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 14.28). Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных коммуникаций следует принимать не менее, м:

до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения:

- в условиях сложного рельефа – 100;

- на плоском рельефе – 50.

- Дальность пешеходных подходов до ближайших остановок общественного пассажирского транспорта

Таблица 32

| Объекты | Дальность пешеходных подходов не более, м |
| --- | --- |
| В жилых зонах с малоэтажной жилой застройкой | 400 |
| В жилых зонах с индивидуальной жилой застройкой | 800 |
| От проходных предприятий в производственных и коммунально-складских зонах | 400 |
| От главного входа в зонах массового отдыха и спорта | 800 |

- Норматив озеленения территории санитарно-защитных зон, отделяющих железнодорожные линии от объектов жилой застройки

Норматив озеленения территории санитарно-защитных зон, отделяющих железнодорожные линии от объектов жилой застройки приведен в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», пп. 8.6, 8.20).

Таблица 33

| Линейные объекты, в отношении которых установлены санитарные разрывы | Площадь озеленения, % |
| --- | --- |
| Автомобильные дороги | 60 |
| Площадь озеленения, % | 50 |

- Норматив транспортной и пешеходной доступности объектов социального назначения (включая инвалидов)

В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более 100 ‰) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50 ‰. На путях с уклонами 30–60 ‰ необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности парковками (парковочными местами) для населения Нерхинского муниципального образования

Таблица 34

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Парковки (парковочные места) | место / 1 тыс.чел. | 98 | м | 400 |

# Раздел VII. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов санитарной очистки территории

- Норматив расстояния санитарно-защитной зоны от очистных сооружений

Размер санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа —50 м.

- Норматив расстояния санитарно-защитной зоны от полигонов твердых бытовых отходов

Размер санитарно-защитной зоны полигонов твердых бытовых отходов, участков компостирования твердых бытовых отходов до жилой территории следует принимать 500 м.

Размеры земельных участков предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов.

Таблица 35

| Предприятия и сооружения | Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га |
| --- | --- |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: |
| до 100 | 0,05 |
| св. 100 | 0,05 |
| Склады компоста | 0,04 |
| Полигоны* | 0,02-0,05 |
| Поля компостирования | 0,5-1 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 |
| Сливные станции | 0,02 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 |

Примечание:

* - наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на                           песчаных грунтах.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов, предназначенных для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, не нормируется.

# Раздел VIII. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов инженерной подготовки и защиты территорий

- Норматив по отводу поверхностных вод

Норматив по отводу поверхностных вод в Нерхинском сельском поселении – определяется проектом.

- Норматив по защите территории от затопления и подтопления

Таблица 36

| Показатель | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Защита территории от затопления и подтопления | превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня расчётного горизонта высоких вод, м | 0,5 |

# Раздел IX. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и мест захоронения

Таблица 37

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Кладбища традиционного захоронения | га на 1 тыс. чел. | 0,24 | мин | 120 |
|  | Бюро похоронного обслуживания | Объект на поселение | 1 | мин | 120 |

# Раздел X. Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культурного наследия местного (муниципального значения) населения Нерхинского сельского поселения.

Таблица 38

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения. | Не нормируется | Не нормируется |

При планировке и застройке поселения не должны предусматривать снос, перемещение или другие изменения объектов культурного наследия. В исключительных случаях предложения по изменению состояния памятников следует представлять в соответствии с действующим законодательством.

Территория памятника истории и культуры подлежит охране и использованию вместе с самим памятником как единый комплекс. На территории памятника запрещена строительная и хозяйственная деятельность, кроме реставрации, регенерации и мероприятий для обеспечения физической сохранности памятника и условий его восприятия. Режим содержания территории памятника допускает использование методов компенсационного строительства в целях восстановления композиционной целостности памятников.

# Раздел XI. Особо охраняемые природные территории местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых природных территорий местного значения

Таблица 39

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Особо охраняемые природные территории местного значения | Не нормируется | Не нормируется |

Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке документов территориального планирования (схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городского округа и поселений), документации по планировке территории.

На особо охраняемых природных территориях намечаемая хозяйственная или иная деятельность осуществляется в соответствии со статусом территории и режимами особой охраны. Конкретные особенности и режим особо охраняемых природных территорий устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов пожарной охраны

Таблица 40

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Объекты противопожарного водоснабжения | Объект | Определяется расчетом с соблюдением доступности | м | 200 |
| 2. | Пожарное депо | Объект | 1 на 2 единицы техники | мин | 20 |

# Раздел XII. Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами гражданской обороны, необходимыми для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Таблица 41

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Защитные сооружения | Вместимость объекта: человек | 150 | мин | 30 |
| 2. | Противорадиационные укрытия | Вместимость объекта: человек | 50 | мин | 30 |
| 3. | Пункты временного размещения | Объект | 1 | мин | 30 |
| 4. | Сборные эвакуационные пункты | Объект | Определяется расчетом с соблюдением доступности | м | 500 |
| 5 | Сирены | Объект | Определяется расчетом с соблюдением доступности | м | 500 |

# Раздел XIII. Объекты, необходимые для обеспечения безопасности людей на водных объектах

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для обеспечения безопасности людей на водных объектах, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Таблица 42

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Ледовые переправы | Объект | В местах необходимых для доступа к населенным пунктам в случаях отсутствия иного способа | Не нормируется |
| 2. | Спасательные подразделения на водных объектах | Объект | 1 на каждый санкционированный водный объект, предназначенный для отдыха и иного пользования населением | Не нормируется |

# Text boxes

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

НЕРХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА                     ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2015