РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕРХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Нерха ул.Береговая д.6	тел. 7-72-15

№ 10   03.05.2013г.

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Нерхинского муниципального образования, администрация Нерхинского муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Правила учета и проверки    наружного противопожарного водоснабжения на территории Нерхинского муниципального образования согласно приложения № 1.

2.Контроль за выполнения постановления  оставляю за собой.

Глава Нерхинского

муниципального 	И.Г.Тулаев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации

Нерхинского МО

№  10   03.05.2013г.

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Нерхинского муниципального образования.

1.	Общие положения

1.1.	Настоящие Правила действуют на всей территории Нерхинского муниципального
образования и обязательны для исполнения организациями, учреждениями, находящимися
на территории Нерхинского муниципального образования», администрацией Нерхинского
муниципального образования.

1.2.	Наружное противопожарное водоснабжение - открытые и закрытые пожарные
водоёмы,   а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых
используется  для  пожаротушения,  независимо  от их  ведомственной  принадлежности  и
организационно - правовой формы.

1.3.	Ответственность   за   техническое   состояние   источников   противопожарного
водоснабжения и установку указателей несут организации, учреждения,   в ведении которых
находятся пожарные водоемы, или администрация Нерхинского муниципального образования

1.4.	Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на
территорию организаций и учреждений для заправки водой, необходимой для тушения
пожаров,   а   также   для   осуществления   проверки   технического   состояния   источников
противопожарного водоснабжения.

2.	Техническое    состояние,    эксплуатация    и    требования    к    источникам
противопожарного водоснабжения

2.1.	Постоянная   готовность   источников   противопожарного   водоснабжения   для
успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных
подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства,
реконструкции и ремонта:

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием видеоисточников;

-	своевременной   подготовкой   источников   противопожарного   водоснабжения   к
условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2.	Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном
состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности.
Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд
шириной не менее 3.5 м.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12x12 м. При наличии колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями.

2.10. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.2.	С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для
тушения  пожара,  администрация  Нерхинского  муниципального  образования  совместно  с
Государственной  противопожарной службой  не реже  одного раза в пять лет  проводят
инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3.Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне

летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.5.	При проверке пожарного водоема проверяется:
-наличие на видном месте указателя установленного образца;
-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
-степень заполнения водой и возможность его пополнения;
-наличие площадки перед водоемом для забора воды;

-наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4.	Инвентаризация противопожарного водоснабжения

- Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного
раза в пять лет.

- Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут
быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

- Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Администрации
Нерхинского муниципального образования создается межведомственная комиссия, в состав
которой      входят:      представители      органов      местного      самоуправления     Нерхинского
муниципального образования, органа государственного пожарного надзора.

- Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

-	вид.   численность   и   состояние   источников   противопожарного   водоснабжения,
наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- строительства новых водоемов.

4.6.	По   результатам    инвентаризации    составляется    акт   результатов    проверки
противопожарного      водоснабжения,       находящегося       на      территории      Нерхинского
муниципального образования и реестр противопожарного водоснабжения на территории
Нерхинского муниципального образования

5.	Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

5.1. Администрация учреждения, в ведении которой находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязана после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

6.	Особенности   эксплуатации   противопожарного   водоснабжения   в   зимних
условиях.

6.1.	Ежегодно   в   октябре        ноябре   производится   подготовка   противопожарного
водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в водоёмах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам:

6.2.	В случае замерзания пожарных водоемов    необходимо прорубить проруби и
поддерживать их в незамерзающем состоянии.