Приложение

к постановлению

Администрации Нерхинского муниципального образования   от « 28 »   мая  2015г. № 20

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НЕРХИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА.

д. Нерха

2015

# СОДЕРЖАНИЕ

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  НЕРХИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА……….………………………………………………………………………………………….3

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕРХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ……………………………………………………………………………………...4

1.1. Географическое положение……………………………………………………………………...4

1.2. Климатические условия………………………………………………………………………….4

2. Анализ настоящего положения…………………………………………………………………....5

2.1. Положение Нерхинского сельского поселения в системе расселения………………………..........................................................................................................5

2.2. Использование территории………………………………………………………………….…..6

2.3. Жилищный фонд…………………………………………………………………………………6

2.4. Учреждения культурно-бытового обслуживания…………………………………………...…6

II. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ………………...…….9

3. Предложения по функциональному зонированию территории и размещению проектируемых объектов д. Нерха…………….……………………………………………………………………….9

«УТВЕРЖДАЮ»

__________________________

__________________________

«____»_______________2015г.

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
НЕРХИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

2015

# I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕРХИНСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

## 1.1. Географическое положение

Нерхинское муниципальное образование находится на юго-западе Нижнеудинского района Иркутской области. Общая площадь составляет 401637,77га. 90% площади территории занимают среднегорные таежные ландшафты, остальная часть территории представляет собой горную тундру, практически непригодную для проживания людей, с хребтами от 1600 до 2924 метров, ущельями, каньонами и гольцовыми террасами.

Нерхинское МО граничит с Тофаларским, Верхнегутарским, Порогским, Чеховским МО. Связь с районным центром осуществляется только авиацией. Доставка ГСМ и продуктов питания, а также стройматериалов, осуществляется авиацией, а в зимнее время - по зимнику. Автодороги отсутствуют.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ НЕРХИНСКОГО МО В СТРУКТУРЕ НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА

## 1.2. Климатические условия

Климат – резко континентальный. Большую часть года осадки выпадают в виде снега, устойчивый снежный покров удерживается до 210 дней.

Средняя глубина промерзания почвы составляет 160-200 см.

## 2. Анализ настоящего положения

## 2.1. Положение Нерхинского сельского поселения в системе расселения

Нерхинское МО наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеудинского района Иркутской области».

В состав территории Нерхинского МО входят земли одного населенного пункта:

- деревня Нерха.

## 2.2. Использование территории

Нерхинское сельское поселение (д.Нерха) – место проживания коренных малочисленных народов (60% от общей численности населения муниципального образования – тофалары).

Общая площадь рассматриваемой территории составляет 401695га, её использование на исходный год разработки проекта отражено в таблице 1.

Застройкой занято 49,205га, что составляет 0,012% всех земель муниципального образования. Зоны, занятые лесами, занимают большую часть площади в границах муниципального образования (74,777%).

Анализ современного использования территории поселения позволяет сделать вывод о его недостаточной эффективности. На долю жилой застройки приходится 48,371га, или 0,012% территории. Площадь жилой территории в расчете на одного жителя составляет 2188,7м². Значительная часть застройки населенных пунктов – 99,2% жилой зоны - приходится на застройку индивидуальными жилыми домами.

Площадь общественно-деловой зоны в расчете на одного жителя составляет 37,7м², что значительно меньше уровня других муниципальных образований Иркутской области. Зеленых насаждений общего пользования на территории нет, ввиду отсутствия парков, скверов и бульваров на заселенной территории.

Производственные и коммунальные территории занимают площадь в 13,131га или 0,0033% земель поселения. Промышленные территории охватывают 12,804га, которые приходятся на предприятия IV, V класса вредности. Такая структура производственных территорий отражает современный функциональный профиль муниципального образования.

## 2.3. Жилищный фонд

Согласно предоставленным данным, на 01.01.2012г жилищный фонд Нерхинского МО составил 2,412 тыс. м² общей площади. На частный жилой фонд приходится 2,412 тыс. м² общей площади (100%).

Средняя плотность населения в жилой застройке составляет 4,6 чел./га.

Жилищный фонд представлен деревянными жилыми домами (см. таблицу 2) и по техническому состоянию находится на среднем уровне. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 35%.

Средняя этажность жилой застройки составляет 1 этаж. На жилищный фонд малоэтажной застройки (1 этаж) приходится 2,412 тыс. м² общей площади жилья (100%).

Средняя обеспеченность населения Нерхинского МО общей площадью жилья на 01.01.2012г составила 10,9 м²/чел., что значительно ниже среднего уровня для сельских поселений Иркутской области (18,5 м²/чел.).

Для увеличения объемов строительства жилья необходима активизация работы по привлечению населения к участию в областной программе «Молодым семьям -  доступное жилье на 2005-2019 годы», в рамках которой предусмотрено оказание государственной поддержи молодым специалистам, молодым семьям в решении жилищной проблемы, а также ввод в эксплуатацию имеющегося жилищного фонда.

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства.

На отопление жилищного фонда требуется около 700 м3 дров.

## 2.4. Учреждения культурно-бытового обслуживания

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-2011* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996г № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Школы и учреждения дополнительного образования

На 01.01.2012г в Нерхинском МО действует 1 муниципальное общеобразовательное учреждение:

- Начальная школа (численность учащихся на 1.01.2012г - 13 человек), также в д. Нерха была построена школа на 72 места.

Учреждений дополнительного детского образования на территории поселения нет. В населенном пункте ведется кружковая работа при школе и клубе.

Дошкольные образовательные учреждения

Детских дошкольных учреждений на территории муниципального образования нет.

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть представлена 2 магазинами. Общая торговая площадь составляет 45м². Предприятий общественного питания на территории муниципального образования нет.

Учреждения здравоохранения

Здравоохранение Нерхинского МО представлено муниципальным учреждением: фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Требует особого внимания высокая степень износа здания ФАПа.

Молочная кухня и раздаточные пункты отсутствуют.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

Предприятия бытового обслуживания на территории Нерхинского МО отсутствуют. В связи с этим необходимо открытие парикмахерской, организация пункта бытового обслуживания.

Бань и гостиниц на территории поселения нет.

Соответственно, уровень обеспеченности поселения данными услугами находится на крайне низком уровне.

Учреждения культуры и искусства

В Нерхинском МО действует Дом культуры на 50 посадочных мест, библиотека на 3000 единицы хранения. Необходимо качественное улучшение материально-технической базы сельских учреждений культуры.

Физкультурно-спортивные сооружения

В данный момент на территории отсутствуют спортивные площадки и крытые места для занятия спортом.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Почтовую связь обеспечивает УФПС Иркутской области Филиал ФГУП «Почта России» Нижнеудинский Почтамт, расположенный в д. Нерха.

## 2.5. Теплоснабжение. Настоящее положение

В Нерхинском МО котельных нет. Жилая 1-2-хэтажная застройка усадебного типа - неблагоустроенная, с печным отоплением.

Теплоисточник Клуба д. Нерха (котел марки ZOTA).

Территориальная схема расположения теплоисточника.

Теплоисточник марки ZOTA «Эконом»  и сетевой насос расположены в здании клуба.

Данное  оборудование работает эффективно.

## 2.6. Проектное решение

Проектируемые объекты социального назначения на 1 очередь и расчетный срок, по возможности, обеспечиваются индивидуальными теплоисточниками (предполагаемое топливо – уголь).

В д. Нерха детский сад на 20 мест (0,06 Гкал/час), клуб на 30 мест (0,07 Гкал/час), гостиница на 10 мест (0,04 Гкал/час) – 1 очередь, ФАП на 10 мест (0,05 Гкал/час) – на расчетный срок - оборудуются эл. бойлерами.

Проектируемый жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

Ситуационный план расположения отапливаемого объекта (проектное решение).

# II. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ

Схема концептуального развития Нерхинского МО базируется на анализе исторически сложившейся среды, определяющим фактором которой является удаленность муниципального образования от административного районного центра г. Нижнеудинск. Территория Нерхинского МО - 401637,77га.

Связь с районным центром осуществляется только авиацией, время полета - 1час.

## 3. Предложения по функциональному зонированию территории и размещению проектируемых объектов

Генеральный план Нерхинского МО устанавливает функциональное зонирование территории сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

В основу планировочной структуры сельского поселения положена сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас. По территории муниципального образования в юго-восточной части с запада на восток проходит автомобильная дорога местного значения. Сообщение с другими муниципальными образованиями осуществляется только авиатранспортом.

Вне границ населенного пункта на территории поселения располагаются территории туристско-рекреационного назначения, а также территории, богатые полезными ископаемыми.

Большая часть территории Нерхинского МО занята землями лесного фонда. Проектными решениями предложено незначительное развитие населенного пункта д. Нерха, сохранение природных территорий.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 г. № 255 «О едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации» коренным малочисленным народам отнесены тофалары. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 г. № 631-р утвержден перечень мест традиционного проживания и перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации. В перечень мест проживания в границах Иркутской области включен Нижнеудинский муниципальный район (Верхнегутарское, Нерхинское и Тофаларское сельские поселения).

В границах Нерхинского МО предусмотрен резерв территории под создание территории традиционного природопользования «Тофалария» («Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Нерхинского МО.

## 3.1. Деревня  Нерха

Деревня Нерха расположена в юго-восточной части Нерхинского МО. Планировочно-структурным элементом является автомобильная дорога местного значения и взлетная полоса. Линейная планировочная структура сформирована кварталами индивидуальной жилой застройки вдоль основной улицы Луговой и взлетной полосы аэродрома. Общественно-деловые зоны расположены по этой же улице.

Предложенное проектное решение развития деревни Нерха в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру с учетом ее упорядочения. Обеспечена удобная связь между различными функциональными зонами села: жилыми, общественными, рекреационными.

Проектом предлагается размещение индивидуальной жилой застройки в северо-западной части населенного пункта, а также уплотнение существующей застройки.

Предлагается организация общественно-деловой зоны в центральной части села по улице Луговой, а также формирование спортивной площадки в проектируемой рекреационной зоне, прилегающей к реке.